| Abra el documento TI-Nspire Visualizando_Ecuaciones.tns. Los dos lados de una ecuación pueden pensarse como las dos ollas en una balanza. Esta actividad utiliza esa imagen visual para explorar la resolución de ecuaciones. |  |
| --- | --- |

| Avance a la página 1.2. | Presione / ¢ y / ¡ para navegar por la lección. |
| --- | --- |
| 1. a. Arrastre dos y un al lado izquierdo y describa los cambios que ocurren en la pantalla. b. ¿Qué expresión está representada en el lado izquierdo? c. Coloque cuadros en la parte derecha para que igualen a la parte izquierda. ¿Cómo puede saber que el sistema está balanceado? |
| 2. a. Describa lo que sucede cuando agrega dos a la parte izquierda y dos a la parte derecha. b. ¿Cuál es la nueva expresión en el lado izquierdo? c. ¿Cuál es la nueva expresión en el lado derecho? |
| 3. Describa lo que sucede cuando quita un de cualquier lado de la ecuación. |
| 4. Presione R o haga click en (R)eset en la esquina inferior izquierda de la pantalla para re-empezar la página. a. Coloque un en la parte izquierda. ¿Cuál es la expresión del lado izquierdo? b. Arrastre un al lado izquierdo. ¿Qué sucede? c. ¿Por qué ocurre esto? |
| 5. Presione el cuadro de Reset. Arrastre dos y un al lado izquierdo y un y dos al lado derecho. Los cuadros deben representar 2x + 1 en el lado izquierdo y x + 2 en el lado derecho. a. Presione las flechas de arriba y abajo en el lado izquierdo y describa lo que sucede. b. Presione las flechas de arriba y abajo hasta que ambos lados estén balanceados. Después, agregue o quite cuadros para dejar un solo en el lado izquierdo. Asegúrese de mantener la escala balanceada. Describa el método que usó, y explique el por qué utilizó esos movimientos. c. ¿Cuál es la respuesta final? x = |
| 6. Fernando y Olga están usando los cuadros para mantener la ecuación balanceada 2x – 3 = 7. Fernando dice que su primer paso será agregar 3 al lado izquierdo. El primer paso de Olga será agregar 3 a ambos lados. ¿Quién tiene la razón? Explique su razonamiento. |
| 7. Haga click en el cuadro de Reset. Coloque cuadros en la pantalla para representar 2x – 3 y 3x + 1. Presione las flechas hasta que ambos lados estén balanceados. Agregue o quite cuadros para conseguir un solo de un lado y mantenga la escala balanceada. ¿Qué movió y cuál es su respuesta final? |
| 8. Haga clic en el cuadro de Reset en la esquina inferior izquierda de la pantalla. A un lado de la escala, Olga puso dos conjuntos de x + 1 y del otro lado cuatro 1. Mueva cuadros para que su pantalla quede igual. y a. Escriba la ecuación que ella estaba resolviendo de dos maneras diferentes. Utilice los cuadros y la escala para explicar cómo sabe que tiene la representación correcta. b. Su primer paso fue dividir cada lado en dos grupos iguales. Luego, ella decidió quitar un grupo de cada lado. Removió de un lado y del otro. ¿Qué opina sobre su estrategia? *** |